9клас

Прізвище та ім’я____________________________________

Лабораторна робота № 5,6

Тема: „Регулювання сили струму реостатом”

«Визначення опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»

Мета роботи: навчитися користуватися реостатом для регулювання сили струму в колі; навчитися вимірювати опори провідників за допомогою амперметра і вольтметра з використанням закону Ома для ділянки кола.

Прилади і матеріали: батарея акумуляторів; вольтметр; амперметр; дротяний резистор; реостат; вимикач; з’єднувальні провідники.

Хід роботи:

1.    Визначте ціну поділки амперметра. ___________

2.    Визначте ціну поділки вольтметра. ___________

3.	Накресліть схему електричного кола, що складається з послідовно з’єднаних батареї акумуляторів, амперметра, реостата, лампочки та вимикача.

4.	Складіть електричне коло відповідно до накресленої схеми. Вольтметр підключіть паралельно до реостата. Повзунок реостата перемістіть в середнє положення.

5.	Увімкніть вимикач та виміряйте силу струму I в колі. Значення сили струму занесіть до таблиці.

6.	Виміряйте вольтметром напругу U на реостаті. Виміряне значення занесіть до таблиці.

Увага! Повзунок реостата не можна повністю виводити вліво, оскільки його опір буде мінімальним, сила струму в колі стрімко зросте і амперметр може вийти з ладу.

| U | І | R |
| --- | --- | --- |

7.	За допомогою реостата змініть опір кола і повторіть вимірювання сили струму. Результати вимірювань занесіть до таблиці. Вимкніть струм у колі.

8.	За законом Ома для однорідної ділянки кола обчисліть опір реостата за даними кожного окремого вимірювання. Результати обчислень занесіть до таблиці.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.	Побудуйте графік залежності сили струму від опору реостата.

10.Зробіть висновок.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні питання.

1. Вкажіть, від чого не залежить опір провідника:

_______________________________________________________

2. Вкажіть, які характеристики електричного кола і як саме зміняться при збільшенні напруги на ділянці:

_______________________________________________________

_______________________________________________________